Опросный лист №6.

Уплотнение вала центробежного насоса.

Предприятие-заказчик ___________________________________________________________

Цех ___________________________________________________________________________

1. Общие положения.

1.1. Опросный    лист    составляется на сальниковое уплотнение вала для каждого в отдельности насоса.

1.2. Разработка уплотнения производится в соответствии техническими требованиями на установку изделий.

1.3. Раздел 2 заполняется Заказчиком.

1.4. Раздел 3 заполняется Изготовителем после получения заполненных Заказчиком опросных листов.

2. Исходная информация.

2.1. Участок технологической цепи ________________________________________________

2.2. Рабочая среда ________________________________________________ Температура_____________ 0С.

Параметры рабочей среды.

Давление: на выдаче _____________кгс/см2;

на сальнике со стороны : нагнетания ________________кгс/см2 ;

всаса         ________________кгс/см2.

2.3. Характеристика насоса.

Тип насоса _____________________________   Завод-изготовитель ___________________________________

Конструкция насоса: консольный, двухопорный (подчеркнуть).

Наличие: подсальникового кольца,  фонарного кольца охлаждаемого, фонарного кольца неохлаждаемого, охлаждения грундбуксы, охлаждения сальниковой камеры, охлаждение рубашки вала (подчеркнуть).

Наличие скосов на:   подсальниковом кольце,  фонарном кольце,  грундбуксе  (подчеркнуть)

Частота вращения вала ___________________об./мин. Диаметр камеры (Д) __________________________ мм. Диаметр рубашки (d)__________________________ мм. При отсутствии рубашки, диаметр вала (d) _______ мм Глубина камеры (А) _________________________ мм. Макс. Высота фонарного кольца (hфк) ____________мм. Макс. Высота подсальникового кольца (hпк) _______мм Глубина установки фонарного кольца (В) ________ мм.

2.4. Тип применяемого уплотнения  ___________________________

2.5. Количество комплектов _________; (Примечание: комплект-набор колец на одну сальниковую камеру)

2.6. Примечания (особенности)  ________________________________________________________________

2.7.Ф.И.О. (полностью) представителя Заказчика ___________________________________ дата__________

код города _________________тел.(городской)___________________тел. (внутр.)______________________

3.Предложения Исполнителя.

3.1. Регламент ____  -  _____  -  ____________

3.2. Лист каталога №____________________

3.3. Письмо №___ от ___________________ ; факс _____ от_______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. По результатам рассмотрений предложений Исполнителя Заказчик принимает решение о составе и объеме заявки.

Опросный лист № 7.

Сальниковое уплотнение штока

плунжерного насоса или насоса дозатора.

Предприятие-заказчик _________________________________________________________

Цех ________________________________________________________________________

- Общие положения.

1.1.Опросный лист заполняется раздельно на каждый тип насоса.

1.2.Взамен существующих уплотнений штока будут поставлены комбинированные уплотнения в общем случае состоящие из:

- колец малопроницаемых из композита на основе фторопласта-4 и ТРГ "ГраФлекс";

- колец теплоотводящих типа "сендвич" из ТРГ "ГраФлекс";

- уплотнительных колец из ТРГ "ГраФлекс";

- колец грязезащитных, армированных металлической фольгой толщиной 0,03(0,1 мм.

Сочетание колец устанавливается Исполнителем.

Замена уплотнения производится без изменения размеров штока  и сальниковой камеры.

1.3. Раздел 2 заполняется Заказчиком, раздел 3 - Исполнителем после получения опросных листов.

2. Исходная информация.

2.1. Тип насоса:________________________________Завод-изготовитель:_____________________________

2.2. Рабочая среда: ____________________________ Давление __________ кг\см2, Температура  _______0С

  - Количество ходов в минуту:________________

2.4. Диаметр штока (плунжера): ________________ мм; Количество штоков (плунжеров) _______________

Диаметр сальниковой камеры: ______________ мм;

Глубина сальниковой камеры ______________  мм;

При наличии:

-  Высота фонарного кольца_____________________ мм;

-  Глубина установки фонарного кольца __________ мм;

2.5. Тип привода _____________________________________________________

При наличии парового привода – его параметры:

-     давление пара ___________кг\см2; температура_______________0С;

- диаметр штока _______мм,       диаметр сальниковой камеры _______мм,

- глубина сальниковой камеры ______________  мм;

2.6. К опросному листу прикладываются:

- копия общего вида плунжерного насоса (насоса-дозатора);

- копия сборочного чертежа (или эскиз) узла уплотнения штока, с указанием диаметров штока и сальниковой камеры и ее глубины, чертежи (или эскизы) деталей.

2.7. Тип применяемого уплотнения _____________________________________________________________

2.8. Количество комплектов _________________________________

(Примечание: комплект-набор колец на одну сальниковую камеру)

2.9. Примечания (особенности)  ________________________________________________________________

2.10. Ф.И.О. (полностью) представителя Заказчика _________________________________  дата__________

код города _________________тел.(городской)___________________тел. (внутр.)______________________

3.Предложения Исполнителя.

3.1. Регламент ____ - _____ - ____________

3.2. Лист каталога №____________________

3.3. Письмо №___ от ___________________ ; факс _____ от_______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. По результатам рассмотрений предложений Исполнителя Заказчик принимает решение о составе и объеме заявки.

Опросный лист № 8.

Сальниковое уплотнение штока

компрессоров плунжерных.

Предприятие-заказчик _________________________________________________________

Цех ________________________________________________________________________

- Общие положения.

1.1. Опросный лист заполняется раздельно на каждый тип компрессора.

1.2. Взамен существующих уплотнений штока будут поставлены комплекты уплотнения, в общем случае состоящие из:

- колец малопроницаемых из композита на основе фторопласта-4 и ТРГ "ГраФлекс";

- колец теплоотводящих типа "сендвич" из ТРГ "ГраФлекс";

- уплотнительных колец из ТРГ "ГраФлекс";

- колец грязезащитных, армированных металлической фольгой толщиной 0,03(0,1 мм.

Сочетание колец устанавливается Исполнителем.

1.3. Модернизация уплотнения штока компрессора производится без изменения размеров штока  и сальниковой камеры. Конструкторскую документацию на модернизацию узла уплотнения представляет Исполнитель. Комплект колец по п.1.2. поставляет Исполнитель. Стальные детали для модернизации узла уплотнения изготавливает Заказчик.

1.4. Раздел 2 заполняется Заказчиком, раздел 3 - Исполнителем после получения опросных листов.

2. Исходная информация.

2.1. Тип компрессора_____________________________Завод-изготовитель:__________________________

2.2. Рабочая среда: _____________________________ Давление _________ кг\см2, Температура   ______0С

  - Количество ходов в минуту:________________

  - К опросному листу прикладываются:

- копия чертежа общего вида компрессора;

- копия сборочного чертежа (или эскиз) узла уплотнения штока с указанием диаметров штока, сальниковой камеры и ее глубины, чертежи (или эскизы) деталей.

2.5. Тип применяемого уплотнения ____________________________________________________________

2.6. Количество комплектов _________________________________

(Примечание: комплект-набор колец на одну сальниковую камеру)

2.7. Примечания (особенности)  ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2.8. Ф.И.О. (полностью) представителя Заказчика __________________________________  дата__________

код города _________________тел.(городской)___________________тел. (внутр.)______________________

3.Предложения Исполнителя.

3.1. Регламент ____ - _____ - ____________

3.2. Лист каталога №______________________ Сборочный чертеж №________________________________

3.3. Письмо №___ от ___________________ ; факс _____ от_______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

4. По результатам рассмотрений предложений Исполнителя Заказчик принимает решение о составе и объеме заявки.

Приложение 1.

| Арматура высокого давления | К А Т А Л О Г | Сальниковое уплотнение штока | Всего листов____ Лист______ | Идент. №. ТЭС-001-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип арматуры: задвижка регулирующая Завод-изготовитель ЧЗЭМ . Серия: 992-100 870-100 870-200 914-250 1084-100 870-150 870-250 870-300 |
| Рабочая среда - вода; Р - 373 кгс/см2 ; t - 280 0С |
| Дкамеры, мм | dштока, мм | Hкамеры, мм |
| 52 | 36 | 130 |
| Предприятие-заказчик: ТЭС . |
| Конструкция сальникового уплотнения штока. М1:1 1. Кольцо замыкающее, тип КГФО 52х36х8 мм. 2 шт. 2. Кольцо уплотнительное , тип КГФ 52х36х8 мм. 5 шт. |

# Продолжение приложения 1.

| Арматура высокого давления | К А Т А Л О Г | Сальниковое уплотнение штока | Всего листов____ Лист______ | Идент. №. АЭС-001-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип арматуры: клапан запорно-дроссельный Завод-изготовитель ЧЗЭМ . Серия: БРУ-Д 890-100/200, БРУ ТК 890-100/200 |
| Рабочая среда - вода ; Р - 0,8 кгс/см2 ; t - 300 0С |
| Дкамеры, мм | dштока, мм | Hкамеры, мм |
| 78 | 52 | 190 |
| Предприятие-заказчик: Чернобыльская АЭС |
| Конструкция сальникового уплотнения штока. М1:2 Кольцо замыкающее, тип КГФ-Д-ВН 78х52х13 мм. 3 шт. 2. Кольцо уплотнительное , тип КГФ 78х52х13 мм. 5 шт. |

# Приложение 2.

# Характеристика упругих свойств графитового материала "ГраФлекс".

- Свойства графитового материала "ГраФлекс".

На рис. 1 приведена зависимость упругих свойств графитового материала "ГраФлекс" от плотности. В пределах каждой кривой упругой деформации "ГраФлекс" не теряет упругости. Если для кривой упругой деформации (например, 1-2) нагрузка превысит предельную (точка 2), то изменение плотности будет идти по кривой пластического течения графита (2-3) до любого необходимого значения плотности (3). Новому значению плотности соответствует своя кривая упругой деформации (3-4).

"ГраФлекс" во всем диапазоне до 2000 кг/см2 включительно сохраняет, для выбранных значений плотности, упругую деформацию в пределах 10% высоты (толщины). "ГраФлекс" не стареет, не теряет упругих свойств под воздействием температуры и нагрузок (в том числе циклических и термоциклических), пригоден для многоразового использования.

ЗАО "Унихимтек", в зависимости от нагрузок и других условий, подбирает необходимую плотность материала "ГраФлекс" и строго обеспечивает ее при изготовлении уплотнительных изделий (сальники, прокладки и др.).

2.  Сальниковые уплотнения арматуры.

Выбор параметров материала "ГраФлекс" в сальниковом уплотнении штока арматуры производится из условия создания удельного давления в уплотнении не менее чем в два раза превышающем рабочее давление среды при любых режимах работы арматуры.

3. Уплотнения фланцевых соединений.

3.1. Для любой конструкции фланцевого соединения при применении "ГраФлекс" целесообразно раздельно решать две задачи:

- обеспечение конструкционной прочности при восприятии любых видов нагрузок, за счет затяжки крепления до контакта фланцев по металлу с необходимым усилием;

- уплотнение фланцевого соединения, за счет подбора необходимой плотности материала "ГраФлекс".

При использовании традиционных малоупругих уплотнительных материалов (паронит, металлоасбест, медь и др.) обе задачи вынужденно решаются одновременно, при этом для уплотнения требуется более мощный крепеж и габариты фланцев, в сравнении с уплотнением из материала "ГраФлекс".

3.2. Выбор плотности материала "ГраФлекс" в уплотнении фланцевого соединения производится из условия обеспечения (при любых нестабильных режимах работы оборудования) удельного давления в уплотнении в несколько раз превышающем давление рабочей среды в зависимости от конструкции прокладки и фланцевого соединения.

3.3. Конструкционная прочность оборудования может обеспечиваться исходя из следующих условий:

- исключается раскрытие фланцевого соединения (при любых режимах работы оборудования), за счет предварительной затяжки крепежа;

- допускается раскрытие фланцевого соединения.

В первом случае, толщина прокладки из "ГраФлекс" может выбираться в пределах 2-5 мм, в зависимости от размеров фланцевого соединения и технологии изготовления прокладки (уплотнения).

Во втором случае, толщина уплотнения из материала "ГраФлекс" должна быть не менее, чем в 20 раз больше максимальной величины раскрытия фланцевого соединения. При этом, в конструкцию уплотнения вводятся стальные детали специальной конструкции, исключающие выдувание графитового материала в щель, образовавшуюся при раскрытии фланцевого соединения.

Продолжение приложения 2.

3.4. При применении прокладок из ТРГ "ГраФлекс" контакт фланцев по металлу достигается:

- подбором высоты шипа-паза или выступа-впадины - при изготовлении новых фланцев, или путем механической обработки существующих фланцев;

- установкой, для существующих фланцев, ограничителей сжатия (стальные кольца по наружному или внутреннему диаметру прокладки, шайбы под крепеж и др.).

Применение ограничителей сжатия позволяет:

- упростить сборку фланцев;

- обеспечить необходимую степень сжатия прокладки и ее сохранение в процессе эксплуатации.

3.5. Применение прокладок из ТРГ "ГраФлекс" на стадии конструирования новых фланцевых соединений позволяет:

- оптимизировать габариты фланцев и крепежа за счет уменьшения зеркала уплотнения;

- упростить расчеты на плотность фланцевого соединения, за счет раздельного решения задач конструкционной прочности и плотности фланцевого соединения.

Продолжение приложения 2.

# Зависимость упругих свойств графитового

материала "ГраФлекс"  от плотности.

Примечание.

- На графике представлена принципиальная схема зависимости упругих свойств (без масштаба) от плотности.

2.   Зависимость упругих свойств (в масштабе) от плотности замеряется применительно к типу исходного графитового материала, схеме расположения фольги "ГраФлекс"  и др.

# Text boxes

hфк

hпк

d

D

В

А

1

2

Дополнительное подсальниковое кольцо

Примечание:

Глубина сальн-вой камеры, мм

105

110

130

Высота дополнит. подсальникового кольца, мм

50

54

74

Кольцо разделительное

Дополнительное подсальниковое кольцо

1

2

Давление

Н/мм2

200

Кривая пластического

течения графита

10%

100

Кривые упругой деформации графита

3

2

10%

4

1

2,2           Плотность

грамм/см3

Рис. 1